## Slide 1: SVP Forum 2017 AK Salzburg Grenzwerte für gefährliche Arbeitsstoffe im Betrieb
Christoph Streissler I 20.6.2017

## Slide 2: Grenzwerte für gefährliche Arbeitsstoffe im Betrieb
Erwartungen, Ziele
Was sind gefährliche Arbeitsstoffe?
Von welchen Gefahren sprechen wir?
Grenzwerte als ein Element eines Gesamtsystems
Diskussion: Kann es eine Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und Wirtschaftlichkeit geben?
Gesundheitsbasierte und risikobasierte Grenzwerte
Entwicklungen im Europäischen Recht

## Slide 3: Was sind gefährliche Arbeitsstoffe?
ASchG, 4. Abschnitt, §§ 40-48
Arbeitsstoffe im Sinne des ASchG sind alle Stoffe, Gemische (Zubereitungen) und biologischen Agenzien, die bei der Arbeit verwendet werden. Als „Verwenden“ gilt auch […] Anfallen, Entstehen, […] (§ 45 ASchG)
Gefahr (engl. hazard): die einem chemischen Arbeitsstoff innewohnende Eigenschaft, potentiell Schaden zu verursachen;
Risiko (engl. risk): die Wahrscheinlichkeit, dass der potentielle Schaden unter den gegebenen Verwendungs- und/oder Expositionsbedingungen auftritt.
Exposition (engl. exposure): Nach Ausmaß, Art und Dauer bestimmte Aufnahme eines chemischen Stoffes in den Körper

## Slide 4: Was sind gefährliche Arbeitsstoffe?
Gefährliche Arbeitsstoffe sind nach § 40 (1) ASchG
  explosionsgefährliche,
  brandgefährliche und
  gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sowie
  biologische Arbeitsstoffe, …

## Slide 5: Von welchen Gefahren sprechen wir?
Gesundheitsgefahren (§ 40 Abs 4, 4a, 4b ASchG ):
  Akute Toxizität (Giftigkeit)
  Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
  Schwere Augenschädigung/Augenreizung
  Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut (allergieauslösend)
  Keimzellmutagenität (erbgutverändernd)
  Karzinogenität (krebserzeugend)
  Reproduktionstoxizität (fortpflanzungsschädigend)
  Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition (zB Neurotoxizität)
  Spezifische Zielorgan-Toxizität, wiederholte Exposition
  Aspirationsgefahr
  sowie fibrogen, radioaktiv und biologisch inert
Eigenschaften einzelner Stoffe, nicht von Arbeitsvorgängen
„CMR-Stoffe“
Notes: Sensibilisierung: zB Di-Isocyanate
STOT SE 1: Methanol
STOT RE 1: 2-Hexanon
Stoffbegriff: auch Stoffe, die beim Arbeitsprozess entstehen.

## Slide 6: Grenzwerte als ein ElementE eines Gesamtsystems
Ermittlungspflicht der ArbeitgeberInnen (§ 41 ASchG)
  „(1) Arbeitgeber müssen sich im Rahmen der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren hinsichtlich aller Arbeitsstoffe vergewissern, ob es sich um gefährliche Arbeitsstoffe handelt.
  (2) Arbeitgeber/innen müssen die Eigenschaften der Arbeitsstoffe ermitteln und die Gefahren beurteilen, die von den Arbeitsstoffen aufgrund ihrer Eigenschaften oder aufgrund der Art ihrer Verwendung ausgehen könnten. Sie müssen dazu insbesondere die Angaben der Hersteller/innen oder Importeure/Importeurinnen, praktische Erfahrungen, Prüfergebnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse heranziehen. Im Zweifel müssen sie Auskünfte der Hersteller/innen oder Importeure/Importeurinnen einholen.“

## Slide 7: Grenzwerte als ein Elemente eines Gesamtsystems
Ermittlungspflicht der ArbeitgeberInnen (§ 41 ASchG)
  (4) Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach Chemikalienrecht gekennzeichnet ist, dürfen Arbeitgeber/innen „davon ausgehen, dass die Angaben dieser Kennzeichnung zutreffend und vollständig sind.“
  „(5) Arbeitgeber müssen in regelmäßigen Zeitabständen Art, Ausmaß und Dauer der Einwirkung von gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen […] auf die Arbeitnehmer ermitteln, […]“
    Berücksichtigung - der Gesamtwirkung mehrerer gefährlicher Arbeitsstoffe; - sonstiger risikoerhöhender Bedingungen; - der Änderung von Bedingungen; - des Auftretens von Gesundheitsbeschwerden.

## Slide 8: Grenzwerte als ein Elemente eines Gesamtsystems
Exposition
  über die Atmung – inhalativ
  über die Haut – dermal
  über Verschlucken – oral
Arbeitsplatz-Grenzwerte beziehen sich stets auf die Konzentration eines Arbeitsstoffes in der Atemluft.
  MAK-Werte – Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen
  TRK-Werte – Technische Richtkonzentrationen
  Risikobasierte Grenzwerte

## Slide 9: Grenzwerte als ein Elemente eines Gesamtsystems
Arbeitgeber sind verpflichtet,
  …, für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen. (§ 3 ASchG)
  …, die für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. (§ 4 ASchG)
  …, bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze und Arbeitsvorgänge, bei der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, beim Einsatz der Arbeitnehmer sowie bei allen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer die allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung umzusetzen (§ 7 ASchG)

## Slide 10: Grenzwerte als ein Elemente eines Gesamtsystems
Allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung (§ 7 ASchG)
  1. Vermeidung von Risiken;
  2. Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken;
  3. Gefahrenbekämpfung an der Quelle;
  4. Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ bei der Arbeit [...]
  4a. Berücksichtigung der Gestaltung der Arbeitsaufgaben und Art der Tätigkeiten, der Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe und Arbeitsorganisation;
  5. Berücksichtigung des Standes der Technik;
  6. Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten;
  7. Planung der Gefahrenverhütung [...]
  8. Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem Gefahrenschutz;
  9. Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer.

## Slide 11: Grenzwerte als ein Elemente eines Gesamtsystems
Besondere Gefahrenverhütung bei Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe (§ 43 ASchG)
  1. Menge der Stoffe: Beschränkung auf das unbedingt erforderliche Ausmaß;
  2. Anzahl der Arbeitnehmer: Beschränkung auf das unbedingt erforderliche Ausmaß;
  3. Mögliche Exposition: Beschränkung auf das unbedingt erforderliche Ausmaß;
  4. Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge (soweit wie technisch möglich) so, dass die Arbeitnehmer nicht mit den gefährlichen Arbeitsstoffen in Kontakt kommen können;
  5. Kann Freisetzung nicht verhindert werden: vollständige Erfassung an der Austritts- oder Entstehungsstelle und Beseitigung;
  6. Wenn nicht möglich: dem Stand der Technik entsprechenden Lüftungsmaßnahmen;
  7. Wenn dennoch kein ausreichender Schutz der Arbeitnehmer erreicht werden kann: erforderlichenfalls entsprechende persönliche Schutzausrüstungen (PSA).
Maßnahmen bilden eine Rangfolge

## Slide 12: Arten von Grenzwerten – Ausflug in die Toxikologie
Zwei Gruppen von Chemikalien
  Chemikalien, die für Menschen erst gefährlich sind, wenn die Exposition einen gewissen Wert übersteigt: Stoffe mit Schwellenwert.
  Dieser Wert kann sehr hoch sein oder sehr gering. Unterhalb des Wertes: kein Risiko.
  Chemikalien, die das genetische Material der Zellen schädigen: typischerweise Stoffe ohne Schwellenwert.
  Schon ein Molekül davon kann einen Schaden bewirken, der zur Krebsentstehung führt. Daher gibt es kein absolut sicheres Niveau – keinen Schwellenwert. Das Potenzial Krebs zu erzeugen, kann aber stärker oder schwächer sein.

## Slide 13: Arten von Grenzwerten – Ausflug in die Toxikologie
Chemikalien mit Schwellenwert – Gesundheitsbasierte Grenzwerte
Exposition
Risiko
Sicherer Bereich
Grenzwert
Expositions-Risiko-Beziehung (ERB)

## Slide 14: Arten von Grenzwerten – Ausflug in die Toxikologie
MAK-Werte (§ 45 ASchG)
  „(1) Der MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) ist der Mittelwert in einem bestimmten Beurteilungszeitraum, der die höchstzulässige Konzentration eines Arbeitsstoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz angibt, die nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse auch bei wiederholter und langfristiger Exposition im allgemeinen die Gesundheit von Arbeitnehmern nicht beeinträchtigt und diese nicht unangemessen belästigt.“
  „(3) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein MAK-Wert festgelegt ist, in Verwendung, müssen Arbeitgeber dafür sorgen, dass dieser Wert nicht überschritten wird. Arbeitgeber haben anzustreben, dass dieser Wert stets möglichst weit unterschritten wird.“
MAK-Werte sind „gesundheitsbasiert“

## Slide 15: Arten von Grenzwerten – Ausflug in die Toxikologie
TRK-Werte (§ 45 ASchG)
  „(2) Der TRK-Wert (Technische Richtkonzentration) ist der Mittelwert in einem bestimmten Beurteilungszeitraum, der jene Konzentration eines gefährlichen Arbeitsstoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz angibt, die nach dem Stand der Technik erreicht werden kann und die als Anhalt für die zu treffenden Schutzmaßnahmen und die meßtechnische Überwachung am Arbeitsplatz heranzuziehen ist. TRK-Werte sind nur für solche gefährlichen Arbeitsstoffe festzusetzen, für die nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft keine toxikologisch-arbeitsmedizinisch begründeten MAK-Werte aufgestellt werden können.“
  „(4) Steht ein Arbeitsstoff, für den ein TRK-Wert festgelegt ist, in Verwendung, müssen Arbeitgeber dafür sorgen, dass dieser Wert stets möglichst weit unterschritten wird.“
TRK-Werte sind „technikbasiert“

## Slide 16: Arten von Grenzwerten – Ausflug in die Toxikologie
Exposition
Risiko
Expositions-Risiko-Beziehung (ERB)
Kein sicherer Bereich
Risikoniveau
Expositionsniveau (TRK-Wert)
Chemikalien ohne Schwellenwert – Es bleibt ein Risiko

## Slide 17: Arten von Grenzwerten – Ausflug in die Toxikologie
Chemikalien ohne Schwellenwert – Unterschiedlich potente Karzinogene
Exposition
Risiko
ERB für Stoff 1
Risikoniveau
Exposition Stoff 1
ERB für Stoff 2
Exposition Stoff 2
Gleiches Risiko bei unterschiedlichen Expositionen!

## Slide 18: Arten von Grenzwerten – Ausflug in die Toxikologie
Bisher: TRK-Werte: berücksichtigen den Stand der Technik; sind „als Anhalt für die zu treffenden Schutzmaßnahmen“ heranzuziehen.
Welche Risiken sind mit den derzeit geltenden TRK-Werten verbunden? Beispiele:
Stoff | TRK-Wert | Krebsrisiko, ca.
Chrom(VI) | 0,1 mg/m3 (CrO3) | 20 %
Cadmium | 0,03 mg/m3 (Batterieherstell.) | 12 %
1,2-Dichlorethan | 5 ppm | 2 %
1,3-Butadien | 5 ppm | 1 %
Trichlorethen | 0,6 ppm | 0,02 %
Bisherige TRK-Werte: teils sehr hohe Krebsrisiken!

## Slide 19: Arten von Grenzwerten – Ausflug in die Toxikologie
Exposition
Risiko
Expositions-Risiko-Beziehung (ERB)
Kein sicherer Bereich
Risikoniveau
Zugehöriges Expositionsniveau
Chemikalien ohne Schwellenwert – Risikobasierte Grenzwerte
Aber das geht auch umgekehrt!

## Slide 20: Arten von Grenzwerten – Ausflug in die Toxikologie
Nach der REACH-Verordnung müssen Hersteller oder Importeure von Chemikalien bei der Registrierung die sicheren Möglichkeiten der Verwendung untersuchen. Sie teilen die angemessenen Risikomanagement-Maßnahmen den nachgeschaltenen Anwendern über das (erweiterte) Sicherheitsdatenblatt mit.
DNEL-Werte („Derived No Effect Levels“) entsprechen ihrer Konzeption nach den MAK-Werten.
REACH lässt aber weitgehend offen, was im Fall von krebserzeugenden Chemialien ohne Schwelle die richtige Vorgangsweise ist -> Wildwuchs.
DMEL-Werte (Derived Minimal Effect Levels) sind in REACH nicht vorgesehen, aber die ECHA empfiehlt ihre Ableitung.

## Slide 21: Arten von Grenzwerten
Risikobasierte Grenzwerte – Prinzip der Ableitung
Expositions-Risiko-Beziehung wissenschaftlich ableitbar (Toxikologie) (stoffspezifisch)
Höhe des maximalen Risikos eine politische Festlegung (stoffunabhängig)
Risikobasierte Grenzwerte
Werte sind stoffspezifisch, das mit ihnen verbundene Risiko aber über alle Stoffe gleich
Kombination
Politische Festlegung
Wissenschafliches Ergebnis

## Slide 22: Arten von Grenzwerten – Ausflug in die Toxikologie
Beispiel Deutschland: Risikokonzept der TRGS 910
Deutschland: maximales Risiko für Krebserkrankung nach Exposition über ein Arbeitsleben:
„Toleranzrisiko“: 4 von 1000 (p = 0.004)
Zielwert (ab 2018):
„Akzeptanzrisiko“: 4 von 100 000 (p = 0.00004)
Wesentlich: Die entsprechenden risikobasierten Grenzwerte sind nicht „einzuhalten“, sondern die Werte bestimmen, wie intensiv an der weiteren Reduktion der Expositionen gearbeitet wird.
Gestuftes Maßnahmenkonzept

## Slide 23: Arten von Grenzwerten – Ausflug in die Toxikologie
Schlussfolgerungen
  Stoffe mit Wirkschwelle: Grenzwerte so, dass keine Gesundheitsgefahren damit verbunden sind.
  Stoffe ohne Wirkschwelle (viele Karzinogene): Nullrisiko nicht zu erreichen.
  TRK-Werte führen zu sehr unterschiedlichen und teils sehr hohen Krebsrisiken
  Das Risiko sollte einheitlich festgelegt werden.
  Der Grenzwert ist nur eine Hilfsmittel, es geht vor allem um dauernde weitere Verbesserungen (Minimierung!).
  Querverbindungen zu REACH sollten genutzt werden.

## Slide 24: EU-ArbeitnehmerInnenschutzrecht
Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit
Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (CAD – Chemical Agents Directive)
Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (CMD – Carcinogens and Mutagens Directive)

## Slide 25: EU-ArbeitnehmerInnenschutzrecht
Richtlinie 98/24/EWG über Arbeitsstoffe
  Bezugspunkt für ASchG
  zB Hierarchie der Schutzmaßnahmen: „STOP“
    Substitution
    Technische Maßnahmen
    Organisatorische Maßnahmen
    Persönliche Schutzmaßnahmen
  Richtgrenzwerte, die EU-weit umzusetzen sind; Abweichung nach oben nur mit Begründung. 4. Liste von Richtgrenzwerten aus 2017 mit Grenzwerten für 31 Stoffe

## Slide 26: EU-ArbeitnehmerInnenschutzrecht
Richtlinie 2004/37/EG über Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene
  Substitutionsprinzip
  Bindende Grenzwerte, die EU-weit umzusetzen sind. Bisher stark auf technische Machbarkeit bezogen.
  Lange Zeit nur Grenzwerte für drei Stoffe (Benzol, Vinylchlorid, Hartholzstaub)
  Aber seit 2016 (Kommissarin Thyssen) mehr Dynamik: Grenzwerte für 13 Stoffe derzeit im Trilog; weitere Grenzwerte in Ausarbeitung

## Slide 27: EU-ArbeitnehmerInnenschutzrecht
Richtlinie 2004/37/EG über Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene
  Rolle der Sozialpartner bei der Festlegung der Grenzwerte
  Position des EGB bezüglich der Grenzwerte für Karzinogene:
    Mindestens 70 Stoffe brauchen EU-weite, risikobasierte Grenzwerte
    Einbeziehung der reproduktionstoxischen Stoffe
  „Roadmap“ bis 2018, von der Ratspräsidentschaft der Niederlande 2016 bis zu der von Österreich 2018 (roadmaponcarcinogens.eu)

## Slide 28: EU-ArbeitnehmerInnenschutzrecht
Richtlinie 2004/37/EG über Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene
  SCOEL – Scientific Committee for Occupational Exposure Limits
  Querverbindung zu REACH – Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
  Neue Rolle von RAC – Risk Assessment Committee (Ausschuss für Risikobewertung) bei der ECHA (Europäische Chemikalienagentur)

## Slide 29
Danke!
Bei Fragen: christoph.streissler@akwien.at